特定施設一覧表

※［　　］に該当する場合は、公害防止管理者が必要

| 騒 音 規 制 法 | 振 動 規 制 法 |
| --- | --- |
| 一、金属加工機械 イ、圧延機械（定格出力合計２２．５ｋＷ以上） ロ、製管機械 ハ、ベンディングマシン（ロ－ル式、３．７５ｋＷ以上） ニ、液圧プレス（矯正プレスを除く） ホ、機械プレス（加圧能力３０トン以上）［加圧能力１00トン以上］ ヘ、せん断機（３．７５ｋＷ以上） ト、鍛造機［落下部分の重量が１トン以上］ チ、ワイヤ－フォ－ミングマシン リ、ブラスト（タンブラスト以外のもの、密閉式を除く） ヌ、タンブラ－ ル、切断機（といしを用いるものに限る） | 一、金属加工機械 イ、液圧プレス（矯正プレスを除く）［加圧能力３00トン以上］ ロ、機械プレス［加圧能力１00トン以上］ ハ、せん断機（１ｋＷ以上） ニ、鍛造機 ［落下部分の重量が１トン以上］ ホ、ワイヤ－フォ－ミングマシン（３７．５ｋＷ以上） |
| 二、空気圧縮機及び送風機（７．５ｋＷ以上） | 二、圧縮機（７．５ｋＷ以上） |
| 三、土石又は鉱物用の破砕機、磨砕機、 ふるい、分級機（７．５ｋＷ以上） | 三、土石又は鉱物用の破砕機、磨砕機、 ふるい、分級機（７．５ｋＷ以上） |
| 四、織機（原動機使用のもの） | 四、織機（原動機使用のもの） |
| 五、建設用資材製造機 イ、コンクリ－トプラント（混練容量0.45ｍ３以上） （気ほう性を除く）（コンクリ－トブロック、管、柱製造機含む） ロ、アスファルトプラント（混練重量２００ｋｇ以上） | 五、建設用資材製造機 イ、コンクリ－トブロックマシン （合計２．９５ｋＷ以上） ロ、コンクリ－ト管、柱製造機 （原動機出力合計１０ｋＷ以上） |
| 六、穀物用製粉機（ロ－ル式、７．５ｋＷ以上） |  |
| 七、木材加工機械 イ、ドラムバ－カ－ ロ、チッパ－（２．２５ｋＷ以上） ハ、砕木機 ニ、帯のこ盤（製材用１５ｋＷ以上、木工用２．２５ｋＷ以上） ホ、丸のこ盤（製材用１５ｋＷ以上、木工用２．２５ｋＷ以上） ヘ、かんな盤（２．２５ｋＷ以上） | 六、木材加工機械 イ、ドラムバ－カ－ ロ、チッパ－（２．２ｋＷ以上） |
| 八、抄紙機 |  |
| 九、印刷機械（原動機使用のもの） | 七、印刷機械（２．２ｋＷ以上） |
|  | 八、ゴム又は合成樹脂練用のロ－ル機 （カレンダ－ロ－ル機以外で３０ｋＷ以上） |
| 十、合成樹脂射出成形機 | 九、合成樹脂射出成形機 |
| 十一、鋳型造形機（ジョルト式のもの） | 十、鋳型造形機（ジョルト式のもの） |

福 岡 県 条 例 （騒音に係るもの）

イ、金属加工機械 （１）圧延機械 （２）ベンディングマシン（ロ－ル式のものに限る） （３）せん断機（原動機を用いるものに限る） （４）ブラスト （５）高速切断機及びプラズマ切断機 （６）研磨機（工具用及び板金作業場で使用するものを除く）（亜鉛版研磨機以外は２台以上）

ロ、ク－リングタワ－（３．７５ｋＷ以上）

ハ、ドラム缶洗浄機（原動機を用いるものに限る）

ニ、ロ－タリ－キルン

ホ、重油バ－ナ－（重油の使用量が１時間５０リットル以上）

ヘ、電気炉（変圧器の定格容量が１０００ｋＶＡ以上のもの）